Т

«Специальные Технические Требования

к мотоциклам, участвующим в чемпионате Сибири по шоссейно-кольцевым мотогонкам «Stock open Сибирь»

в классах «Superstock 600» и «Superstock 1000».

Красноярск, 2016 г.

1.Класс «Superstock 600»

1.1. Допускаются мотоциклы категории спортбайк, спорт-турист 
с атмосферным двигателем объемом двигателя от 400 см3 до 650 см3 включительно.

1.2. Разрешено – установка спортивной системы впуска и выпуска, тормозной системы, армированных шлангов, любых видов амортизаторов и пружин; применение демпфера руля; перепрограммирование либо установка нестандартного блока управления двигателем, разрешена доработка КПП, доработка и установка нестандартных ГБЦ; замена двигателя на выпускаемый серийно в рамках производителя.

1.3. Запрещено – Демонтаж элементов пластика обтекателя, установка турбин, компрессоров, закиси азота.

Ограничений на применение каких-либо шин нет.

2. Класс " Superstock 1000"

2.1. Допускаются мотоциклы категории спортбайк, спорт-турист 
с атмосферным двигателем объемом двигателя от 700 см3 до 1300 см3 включительно.

2.2. Разрешено – установка спортивной системы впуска и выпуска, тормозной системы, армированных шлангов, любых видов амортизаторов и пружин; применение демпфера руля; перепрограммирование либо установка нестандартного блока управления двигателем, разрешена доработка КПП, доработка и установка нестандартных ГБЦ; замена двигателя на выпускаемый серийно в рамках производителя.

2.3. Запрещено – Демонтаж элементов пластика обтекателя, установка турбин, компрессоров, закиси азота.

Ограничений на применение каких-либо шин нет.

Дополнения:

- Мотоциклы не должны иметь: внешних заметных повреждений, подтекания масла, топлива, охлаждающей и тормозной жидкости.

- Мотоциклы должны иметь исправный передний, задний тормоз. Световое оборудование должно быть снято или заклеено армированным скотчем. Номерные регистрационные знаки, выступающие за обтекатель, зеркала заднего вида должны быть сняты. Окончания рулей, а также рычагов управления должны быть закруглены или иметь заглушки с овальным окончанием.

- Покрышки, имеющие износ менее 1.5 мм в любом месте профиля, к гонкам не допускаются. Замер проводится по глубине протектора шины в местах интенсивного износа покрышки или по глубине индикаторных отверстий на покрышках типа «слик».

- Принадлежность мотоцикла к конкретному классу определяет Технический комиссар.

- Перевод мотоцикла из одного класса в другой не допускается.